Załącznik nr 10 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa  nadana zamówieniu:

Dostawa i montaż jedenastu placów zabaw na terenie gminy Jaraczewo

CPV 45112723 – 9.

Inwestor zamówienia:

Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Jaraczewo, czerwiec 2013

1.       Zagadnienia ogólne.

  - Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem czterech placów zabaw na terenie gminy Jaraczewo określa następujące wymagania w  zakresie:

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami.

  - Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:

- przedmiaru robót

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z Zamawiającym.

  - Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

1.4.   Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

  - Wymagania: polskie normy i inne przepisy

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )

- Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

  - Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót

- dokumentacja powykonawcza

- posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa  tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe

- aprobaty techniczne i inne dokumenty  normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- uporządkowanie terenu realizacji zadania

  - Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót  i podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i

wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

2.   Roboty  ziemne.

2.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ziemnych wykonywanych ręcznie.

2.2. Materiał:

- Ziemia urodzajna

2.3.  Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczka

2.4.  Transport:

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

2.5.  Wykonanie, zakres robót:

W celu wykonania robót  należy wykonać  następujące roboty ziemne:

- Wykonanie wszelkich prac ziemnych związanych z montażem urządzeń oraz rozplantowanie pozostałej po montażu ziemi.

2.6.  Odbiór robót.

Odbiór końcowy – robót,  na podstawie przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

3.    Roboty montażowe.

3.1.  Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury.

3.2. Materiał:

- Huśtawka wahadłowa podwójna:  sztuk 9

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- belka pozioma stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- łańcuchy ze stali nierdzewnej,

- siedziska: deseczka i koszykowe,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Bujak sprężynowy „Spycharka”:  sztuk 9

Specyfikacja materiałowa:

- elementy bujaka wykonane ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi,

- sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

- Bujak sprężynowy „Piesek”:  sztuk 7

Specyfikacja materiałowa:

- elementy bujaka wykonane ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi,

- sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

- Huśtawka wagowa:  sztuk 13

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Karuzela typu „Młynek”:  sztuk 11

Specyfikacja materiałowa:

- podest blacha aluminiowa ryflowana,

- osadzona w gruncie,

- obręcz do odpychania ze stali nierdzewnej,

- siedziska – sklejka wodoodporna,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- pozostałe elementy stalowe malowane proszkowo (barierka na obwodzie),

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Piaskownica:  sztuk 2

Specyfikacja materiałowa:

- siedziska – sklejka wodoodporna,

- deski obudowy heblowane, malowane farbą akrylową,

- impregnowana impregnatem bezchromowym – nieszkodliwym dla ludzi,

- piaskownica z możliwością przykrycia,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Stół zewnętrzny do tenisa stołowego:  sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- stół wykonany z betonu polerowanego,

- osadzony w gruncie przy pomocy fundamentu betonowego,

- Zestaw zabawowy I - zjeżdżalnia:  kpl. 3

Skład zestawu:

| Lp | Element | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | wieża czworokątna | 1 |
| 2 | trap długi | 1 |
| 3 | zjeżdżalnia – max. wysokość upadku – 0,9 m | 1 |

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- elementy zjeżdżalni wykonane ze sklejki wodoodpornej,

- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Zestaw zabawowy II :  kpl. 6

Skład zestawu:

| Lp | Element | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | wieża czworokątna | 1 |
| 2 | drabinka Z | 1 |
| 3 | rurka strażacka | 1 |
| 4 | zjeżdżalnia – max wysokość upadku - 1,5 m | 1 |
| 5 | ścianka linowa - kratownica | 1 |
| 6 | drabinka pozioma wysoka | 1 |

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- płyty wykonane  z tworzywa HDPE,

- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Drabinka szczeblowo-wspinaczkowa: sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- płyty z tworzywa HDPE,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Tablica z regulaminem placu zabaw: sztuk 11

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- sklejka wodoodporna,

- słup(y) montowane na galwanizowanych stalowych kotwach,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

3.3.  Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki

- Poziomice,

- Młotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki i wkrętarki

- Ubijaki i zagęszczarki

- Taczka

3.4.  Transport:

- Samochód skrzyniowy

- Samochód samowyładowczy

3.5.  Wykonanie i  zakres robót.

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa.

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.

Montaż urządzeń dokonać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych.

3.6.  Odbiór materiałów.

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z wytycznymi, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

- Zgodność wykonania powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.

4.  Odbiór końcowy  robót.

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Odbiór końcowy –  roboty,  na przepisów związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót  i podpisuje go.

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za

zakończone i odebrane roboty

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót

komisja  dopuszcza  przedmiotowy teren do użytkowania.

Jaraczewo, czerwiec 2013 r.                                                                    Opracował: