Załącznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA

I

ODBIORU ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu:

Place Zabaw w miejscowościach:

Góra, Panienka, Łobez, Brzostów, Cerekwica Stara, Jaraczewo, Suchorzewko, Strzyżewko, Rusko, Wojciechowo, Gola

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania

placów zabaw

Inwestor zamówienia:

GMINA JARACZEWO, UL. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Autor:

inż. Waldemar Szewczyk

.

1. Zagadnienia ogólne.

1.1. Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Jaraczewo w następujących miejscowościach: Góra, Panienka, Łobez, Brzostów, Cerekwica Stara, Jaraczewo, Suchorzewko, Strzyżewko, Rusko, Wojciechowo, Gola,  określa następujące wymagania w zakresie:

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- odbioru prawidłowości wykonania robót

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na

podstawie:

- przedmiaru robót

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z Zamawiającym.

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim

przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania

inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii

wykonywania robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny

pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących

przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do

podstawowych obowiązków Wykonawcy.

1.5. Zmiany rozwiązań materiałowych.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od założeń w specyfikacji w żadnym

wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia

trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych

zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

.

1.6. Polskie normy i inne przepisy oraz

wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )

- Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie certyfikaty powinny być wykonane przez jednostki akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji

1.7. Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót

- posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe

- posiadanie aprobat technicznych i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do

obrotu i stosowania w budownictwie

- posiadanie instrukcje obsługi, przeglądów i konserwacji

- uporządkowanie terenu realizacji zadania

1.8. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego

zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót i podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i

wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

.

2. Roboty ziemne.

2.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót ziemnych wykonywanych ręcznie.

2.2. Materiał:

- Ziemia urodzajna/piasek

2.3. Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczka

2.4 Transport:

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

2.5. Wykonanie, zakres robót:

W celu wykonania robót zgodnie z należy wykonać następujące roboty ziemne:

- Wykonanie wszelkich prac ziemnych związanych z montażem urządzeń oraz rozplantowanie pozostałej po montażu ziemi

2.6. Odbiór robót.

Odbiór końcowy – robót,  na podstawie przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

.

3. Roboty montażowe placu zabaw

3.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych,

rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury.

3.2. Materiał.

3.2.1 Huśtawka wahadłowa podwójna:  sztuk 10

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- belka pozioma stalowa ocynkowana i malowana proszkowo dł. min 3,0 m,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- łańcuchy ze stali nierdzewnej,

- siedziska: deseczka i koszyk,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

3.2.2 Bujak sprężynowy Spychacz:  sztuk 10

Specyfikacja materiałowa:

- elementy bujaka wykonane ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi,

- sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

3.2.3 Bujak sprężynowy Piesek:  sztuk 7

Specyfikacja materiałowa:

- elementy bujaka wykonane ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi,

- sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

3.2.4 Huśtawka wagowa:  sztuk 15

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo, belka pozioma dł. 3,0 m,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- elementy stalowe: ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- huśtawka wyposażona  w odbojniki pochłaniające energię

3.2.5 Karuzela typu „Młynek” średnica 1,5 m:  sztuk 12

Specyfikacja materiałowa:

- podest blacha aluminiowa ryflowana,

- osadzona w gruncie,

- obręcz do odpychania ze stali nierdzewnej,

- siedziska – sklejka wodoodporna,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- pozostałe elementy stalowe malowane proszkowo (barierka na obwodzie),

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

3.2.6 Piaskownica o wym. 2,5 x2,5 m:  sztuk 2

Specyfikacja materiałowa:

- siedziska – sklejka wodoodporna,

- deski obudowy heblowane, malowane farbą akrylową,

- impregnowana impregnatem bezchromowym – nieszkodliwym dla ludzi,

- piaskownica z przykryciem,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

3.2.7 Stół zewnętrzny do tenisa stołowego:  sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- stół wykonany z betonu polerowanego o wym. min 1,5 x 2,7 m,

- siatka stalowa ocynowana zabezpieczona przed łatwym demontażem

- osadzony w gruncie przy pomocy fundamentu betonowego,

3.2.8 Zestaw zabawowy I- zjeżdżalnia:  sztuk 3

Skład zestawu:

Elementy                                        Ilość

Wieża czworokątna                          1 szt.

Trap długi                                         1 szt.

Zjeżdżalnia  - wys. podestu min. 1,2 m   1 szt.

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- płyty z tworzywa HDPE,

- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

3.2.9 Zestaw zabawowy II:  sztuk  7

Skład zestawu:

Element                                                             Ilość sztuk

wieża czworokątna                                                    1

drabinka skośna                                                         1

rurka strażacka                                                           1

zjeżdżalnia- wys. podestu min. - 1,4 m            	1

ścianka linowa-kratownica  - wys. min  1,90 m        1

drabinka pozioma wysoka                                         1

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- płyty wykonane  z tworzywa HDPE,

- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

3.2.10 Drabinka szczeblowo wspinaczkowa wys.1,80 m:  sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- płyty z tworzywa HDPE,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

3.2.11 Tablica z regulaminem placu zabaw: sztuk 13

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- sklejka wodoodporna,

- słup(y) montowane na galwanizowanych stalowych kotwach,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

Tablica powinna zawierać min. następujące informacje:

-plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,

-dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych,

-na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów,

-na placu zabaw nie wolno śmiecić, prosimy o wyrzucanie odpadków do koszy

na śmieci,

-oraz innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci ( w tym numery telefonów alarmowych, dane administratora placu, itp.).

3.3. Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki

- Poziomice,

- Młotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki i wkrętarki

- Ubijaki i zagęszczarki

- Taczka

3.4. Transport:

- Samochód skrzyniowy

- Samochód samowyładowczy

3.5. Wykonanie i zakres robót.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa.

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze

prowadzenia robót osób niepowołanych.

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół danego urządzenia oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zabawowymi.

W wszystkie urządzenia zamontować w gruncie na monolitycznych fundamentach betonowych z betonu min. B-10.

3.6. Odbiór materiałów.

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi

projektu

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź

gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności

zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i

zabezpieczenia a/k.

.

.

4. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie

przepisów związanych.

Inwestor na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zgodności zrealizowania zadania z umową oraz specyfikacją techniczną

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane

wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących

wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i

terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót i podpisuje go.

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za

zakończone i odebrane roboty

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót

komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

Opracował:

Waldemar Szewczyk