- Zamawiający nie przewiduje remontu konstrukcji dachu.

- Dodać do kosztorysu ofertowego poz. 18 – rozbiórka obróbek blacharskich                                    – 5,160 m2.

- W pozycji 8 przyjąć obróbki blacharskie w ilości - 12,360 m2 – obróbka kominów                         i desek wiatrowych.

- Na okapach zastosować dachówki okapowe.

- Po zamontowaniu instalacji odgromowej należy wykonać niezbędne pomiary i wyniki przedstawić Zamawiającemu. Koszt wykonania pomiarów doliczyć do kosztów demontażu i montażu instalacji odgromowej.

- Zamawiający nie przewiduje wymiany włazu dachowego, stopni i ław kominiarskich.

- Krawędzie boczne dachu zakończyć deską wiatrową.                                                              Dodać do kosztorysu ofertowego poz. 19 – montaż desek wiatrowych – 28,80 mb.

- W pozycji 16 i 17 przyjąć wywóz gruzu w ilości – 15,313 m3.                                                           W kosztach wywozu gruzu uwzględnić należy także koszty jego utylizacji.

- Zamawiający nie przewiduje montażu płotków przeciwśniegowych.

- Roboty dodatkowe ?

- Zamawiający nie precyzuje wymiarów dachówki.

- Kolor dachówki – czerwony.

- Zastosować należy folię dachową o paroprzepuszczalności powyżej 1000 g/m2/24h. Odporność membrany dachowej na działanie słupa wody powinna być                                               min. 1500 mm H2O (DIN 20811).

- Zastosować dachówkę gładką lub żłobkowaną.

- Dachówka powinna być ułożona podwójnie w koronkę.

- Poz. 15 kosztorysu powinna obejmować demontaż istniejącej instalacji odgromowej oraz ponowny jej montaż z wymianą wsporników