Załącznik nr 9

GMINA JARACZEWO

# SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

## D-10.10.01 b

### ODŚNIEŻANIE  DRÓG

- WSTĘP.

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania zamawiającego w zakresie 	usług związanych z odśnieżaniem dróg świadczonych przez wyłonionych w zapytaniu  	cenowym  wykonawców.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument  kontraktowy 	przy zlecaniu i realizacji usług odśnieżania dróg ( ulic ) gminnych na terenie Gminy 	Jaraczewo.

  - Zakres usług objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania usług 	związanych z usuwaniem opadu śnieżnego, zasp lokalnych ze śniegu nawiewnego, 	zalegającego na jezdniach i poboczach oraz obiektach mostowych, który stwarza 	utrudnienia w ruchu pojazdów bądź uniemożliwia korzystanie z dróg. Prace związane 	z odśnieżaniem dróg prowadzone są wg  dyspozycji wydawanych w ośrodku 	dyspozycyjnym w siedzibie urzędu Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1.

  - Określenia podstawowe.

    - Odśnieżanie drogi – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi, mostów, wiaduktów a także utwardzonych miejsc przystankowych komunikacji zbiorowej zlokalizowanych w koronie drogi.

    - Standard zimowego utrzymania drogi – ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy a także dopuszczalne odstępstwa w warunkach występowania długotrwałych opadów śniegu bądź intensywnego długotrwałego zwiewania śniegu na odcinki dróg.

    - Śnieg luźny – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony przez poruszające się po drodze pojazdy.

    - Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały po przejściu pługów śnieg, który zgęszczony został kołami pojazdów ale nie stał się zlodowaciały.

    - Nabój śnieżny – nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości przymarznięta do nawierzchni jezdni.

    - Błoto pośniegowe – topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i

posypaniu jej solą lub mieszanką piasku z solą.

1.4.7.	Pług odśnieżny – urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy 	i lemiesza   umocowane do nośnika pługa.

    - Nośnik pługa – pojazd o napędzie spalinowym – samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa, na którym zamontowany został pług odśnieżny.

    - Odkładnica – urządzenie pługa pozwalające na odsuniecie (odrzucenie) śniegu poza krawędź oczyszczonego pasa.

    - Lemiesz – cześć składowa pługa służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być      stalowe, lub zakończone w części dolnej wymiennymi elementami z gumy lub tworzyw  sztucznych.

1.4.11. Czołownica – płyta czołowa łączona za pomocą śrub z ramą nośną samochodu, na 	której zawieszona i umocowana jest odkładnica pługa.

1.4.12. Odśnieżanie interwencyjne – usuwanie śniegu na wybranych odcinkach dróg 	z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu 	oraz dopuszczeniem odśnieżania w trudnych warunkach atmosferycznych tylko 	jednego pasa ruchu (z mijankami co 200-300 m)

- MATERIAŁY.

Materiały nie występują przy usługach odśnieżania.

- SPRZĘT.

Sprzęt stosowany do odśnieżania dróg

- Nośnik z pługiem odśnieżnym

  - Przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg.

Zamawiający będący właścicielem wymienionych w p-cie 3.1. pługów odśnieżnych – 	dokonuje w okresie poprzedzającym sezon zimowy niezbędnych napraw i przeglądów. 	Wykonawca świadczonych usług wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do:

- zamontowania na nośniku płyty czołowej

- dokonania próbnego montażu pługa do czołownicy ze sprawdzeniem:

- dopasowania elementów łączących pług z czołownicą

- działania mechanizmu podnoszenia

- możliwość swobodnego dopasowania się odkładnicy do pochylenia nawierzchni 	i należytego przylegania lemiesza do nawierzchni.

- działanie oświetlenia sygnalizacyjnego i świateł obrysowych.

Wykonawca zobowiązany jest na wierzchu kabiny zamontować lampę błyskową 	barwy żółtej- włączoną w czasie przejazdu po drogach publicznych, a także podłączyć 	światła obrysowe pługa. Lampę błyskową i światła obrysowe przekaże zamawiający.

Prace przygotowawcze opisane powyżej mają potwierdzić, że jednostka sprzętowa 	może być użyta do podjęcia usług odśnieżania dróg.

Wykonawca usług odśnieżania musi podstawić sprawny środek w przeciągu 1 godziny 	od telefonicznego powiadomienia przez ośrodek dyspozycyjny zimowego utrzymania 	dróg.

  - Wymagania dla pługów i nośników.

Pługi lemieszowe.

Nośnik dla pługa lemieszowego spełniać musi:

- konstrukcja nośnika musi zapewnić możliwość zamocowania płyty czołowej

- układ napędowy nośnika musi zapewnić długotrwałą pracę na niskich przełożeniach 	skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika.

- w przypadku gdyby konstrukcja pługa przysłaniała reflektory lub kierunkowskazy 	nośnika, wówczas wykonawca własnym staraniem zobowiązany jest do zamontowania 	w/w oświetlenia na wspornikach.

  - Wymagania odnośnie obsługi sprzętu.

Każdy kierowca i operator sprzętu świadczącego usługi przy zimowym utrzymaniu 	dróg musi posiadać wymaganą kategorie prawa jazdy i uprawnienia przewidziane 	w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Operatorzy sprzętu – stosowne uprawnienia 	nadawane przez upoważnione jednostki.

Przed rozpoczęciem pracy kierowca, operator powinien dokonać:

- sprawdzenia stanu technicznego nośnika, sprzętu

- sprawdzenie zamocowania osprzętu ( pługa ) na nośniku

- sprawdzenie prawidłowości działania:

* układu hydraulicznego

* układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego

* oświetlenia nośnika ( w tym świateł obrysowych )

* lampy błyskowej ostrzegawczej.

-wykonać niezbędne czynności konserwacyjne, usunąć ewentualne usterki

W czasie pracy kierowca, operator powinien:

-wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługa sprzętu i prowadzeniem 	odśnieżania we właściwy sposób

-zwrócić uwagę na bezpieczne wykonanie czynności na drodze z uwzględnieniem 	innych użytkowników dróg

-przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.

Po zakończeniu pracy należy sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie 	uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu, a także właściwie wykonywanej 	pracy muszą być niezwłocznie usunięte.

- TRANSPORT.

Przy odśnieżaniu dróg nie występuje konieczność transportu materiałów.

- ODŚNIEŻANIE DRÓG.

Zamawiający przewiduje, że okres świadczenia usług w systemie interwencyjnym – 	uzależniony od warunków atmosferycznych – trwał będzie od 01.01.2019 r. do 	31.12.2019 r. Wykonawca usług musi być przygotowany do ich świadczenia w 	godzinach od 00:00 do 24:00 we wszystkie dni tygodnia nie wyłączając dni ustawowo 	wolnych od pracy a także niedziel i świąt. Usługi świadczone na telefoniczne 	wezwanie. Dyspozycje w zakresie odśnieżania dróg jednostkami przystosowanymi do 	świadczenia usług wydawać mogą:

- Zastępca Burmistrza

- Inspektor ds. drogownictwa

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni odśnieżanie wykonywać będą 	pługi lemieszowe. Odśnieżanie drogi może być prowadzone przy użyciu jednego bądź 	dwóch pługów odśnieżających drogę poruszających się w tym samym kierunku z 	zachowaniem około 50 m odległości między pługami. Odśnieżanie rozpoczynać 	należy od osi jezdni z przemieszczeniem śniegu w kierunku pobocza, zawsze przy 	maksymalnym docisku lemiesza do powierzchni jezdni. W trudnych warunkach 	zimowych dopuszcza się możliwość odśnieżania czasowo tylko części jezdni (dla 	jednego pasa ruchu) z tym, że w zasięgu widoczności co 200 – 300 mb wykonać 	należy mijanki. Odśnieżanie zatok autobusowych, miejsc postojowych komunikacji 	zbiorowej wykonać należy w czasie odśnieżania drogi, a śnieg z miejsc oczekiwania 	pasażerów (wiat) winien być niezwłocznie usunięty. Przy odśnieżaniu skrzyżowania 	drogi z linią kolejową należy zwrócić uwagę na:

- śnieg zebrany przez pług zsunąć należy na pobocze

- przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec 	nanoszeniu śniegu na tor kolejowy i międzytorze.

Odśnieżanie obiektów mostowych odbywa się jednocześnie z odśnieżaniem drogi. 	Kierowca, operator sprzętu odśnieżającego wykonujący prace związane z 	odśnieżaniem musi posiadać sprawne środki łączności (telefon komórkowy), zwrócić 	uwagę, aby na zadysponowaną trasę zbiorniki paliwa zawierały wystarczającą ilość 	paliwa.

- KONTROLA  ŚWIADCZONYCH USŁUG .

Kontrolę odśnieżania dróg prowadzić będą na bieżąco odpowiedzialni pracownicy 	Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Wykonawcy usług zobowiązani będą do bieżącego 	wypełnienia kart drogowych względnie kart pracy sprzętu. Potwierdzenie usług zgodnie 	z dyspozycją poświadczane będą na bieżąco w kartach drogowych względnie kartach 	pracy przez:

- inspektora ds. drogownictwa

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli, że odśnieżanie drogi wykonane lub 	wykonywane jest niewłaściwie kontrolujący odpowiednim wpisem do karty może 	zdecydować o nie zaliczeniu wykonania usługi, z czym wiąże się  nie zapłacenie 	należności. W okresie sprzyjających warunków atmosferycznych zamawiający może 	odwołać obowiązek świadczenia usług, a z tego tytułu wykonawcy wobec 	zamawiającego nie będą mieli prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń 	finansowych.

W przypadku poważnej awarii nośnika pługa, wykonawca zobowiązany jest podstawić 	nośnik zastępczy o porównywalnych parametrach. Cena, za jaką świadczone będą 	usługi środkami zastępczymi nie może być inna od ceny określonej w umowie.

- WARUNKI ROZLICZEŃ.

  - Usługi odśnieżania.

Wykonawcy świadczący usługi odśnieżania dróg  (ulic) mają obowiązek tankowania 	nośników, maszyn przed wyjazdem w miejscu garażowania lub stacji paliw  	usytuowanych przy drogach , na których świadczyć będą usługi lub przy trasie 	przejazdu na odcinek (ciąg) drogi na której wykonywane będą usługi. Świadczący 	usługi odśnieżania dróg zobowiązani są w przeciągu 1 godziny od telefonicznego 	wezwania podstawić sprawny sprzęt do świadczenia usług.

- ROZLICZENIE  NALEŻNOŚCI.

  - Usługi odśnieżania

    - Pługi odśnieżne.

W rozliczeniach za świadczone usługi odśnieżania wystąpią:

- należność za tzw. akcje czynną (wg ceny określonej w ofercie i umowie)

- płatność za faktyczną ilość godzin w związku z wykonywanymi usługami odśnieżania

Do składanej faktury Wykonawca zobowiązany będzie załączyć:

- karty drogowe z poświadczoną usługą odśnieżania- zgodnie z zapisami w dzienniku 	prowadzonym przez dyżurnych w ośrodku dyspozycyjnym.

- sumowaną ilość  godzin  przenosi się do druku faktury i wylicza należność netto, 	kwotę podatku VAT i należności wykonawcy brutto.

  - Częstotliwość rozliczeń fakturami i termin zapłaty.

    - Zamawiający ustala następujące terminy rozliczeń – wystawiania faktur.

- Za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca sezonu zimowego

- Za okres od 15 do ostatniego dnia miesiąca sezonu zimowego.

Zapłata należności następować będzie w formie przelewu bankowego z rachunku 			zamawiającego na konto wykonawcy wskazane w złożonej fakturze.

Termin zapłaty do 30 dni kalendarzowych – liczonych od dnia dostarczenia faktury

zamawiającemu.